ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОРОЛОНА ИП-22-2

Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Измельчитель поролона ИП-22-2 предназначен для измельчения отходов вспененных материалов (поролон, изолон и т.п.) в крошку определенного размера, а также синтепона на небольшие фрагменты.

Технические характеристики:

Мощность 	2,2 кВт (380 В)

Размер ячейки 	20х20 мм

Габаритные размеры: 	500 х 500 х 800 мм

Масса 	30 кг

Комплектность поставки

Руководство по эксплуатации	1шт

Измельчитель в сборе	1 шт

Указание мер безопасности

1. Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на обрабатывающих станках.

2. Не допускать рабочего к работе на станке, не ознакомив его предварительно с правилами техники безопасности и руководством по эксплуатации станка.

3. Чистку станка производить при полном останове и отключении электрического питания станка.

4. До начала работы необходимо произвести надежное заземление станка.

5. Станок должен быть установлен на твердую ровную поверхность.

6. Работа на оборудовании должна производиться в средствах индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор и т.п.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проталкивание материала в случае забивания бункера (как входного так и выходного).

Устройство и работа станка.

- Загрузочный бункер

- Выводной патрубок

- Решетка

- Съемник штырьевой (3шт)

- Эл. двигатель

- Пускатель

- Основание

- Нож (2шт)

- Гайка

Схема электрическая

Порядок работы.

ВНИМАНИЕ!!!

Во время ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ необходимо проверить правильность НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ электродвигателей.

Перед началом работы необходимо проверить надежность установки станка (станок должен стоять ровно, твердо, покачивание не допускается).

Станок должен быть обязательно ЗАЗЕМЛЕН!

При измельчении синтепона рекомендуется работать без установленной решетки. Ножи должны располагаться соосно.

При измельчении поролона и подобных материалов штырьевые съемники должны быть СНЯТЫ!!! Ножи должны располагаться перпендикулярно. (см. фото)

- убедиться в нормальности внешнего состояния измельчителя, кабеля электропитания, нормальности механического контакта вилки в электророзетке, наличии соединения корпуса с заземляющим контуром;

- проверить входной бункер и выходной патрубок на отсутсвие посторонних предметов;

- кратковременным включением (20-30 сек) проверить работу двигателя в холостом режиме, убедится в отсутствии биений, повышенной вибрации и постороннего шума;

- закрепить на выходной патрубок мешок;

- подготовить материал к процессу измельчения (крупные куски необходимо предварительно разрезать ножом на фрагменты, приемлемые для свободной загрузки);

- включить измельчитель и начать загрузку материала. Материал следует подавать партиями, не допуская забивания загрузочного бункера;

- после наполнения мешка отключить измельчитель и заменить мешок;

- по окончании работ ОТКЛЮЧИТЬ измельчитель от сети питания, очистить входной бункер и выходной патрубок от остатков материала.

Работающий измельчитель должен быть НЕМЕДЛЕННО остановлен путем отключения от электропитания в случаях:

- появления запаха горящей изоляции;

- появления звуков биения, скрежета и (или) нарастающей вибрации;

-забивания материалом корпуса, загрузочного бункера или выходного патрубка.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами. Поставщик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования только на основании полученного от Покупателя уведомления в письменном (факсимильном) виде.

Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется:

на неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем руководства по эксплуатации

если оборудование использовалось не по назначению

на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения, коррозия металлических частей

на изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки инструмента повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей

на расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа

на изделие с неисправностями, вызванными несоответствием стандартам и нормам питающих сетей

на изделие с неисправностями, вызванными неправильной транспортировкой

на изделие с неисправностями, вызванными внесением изменений в конструкцию оборудования

на изделие с неисправностями, вызванными попаданием в узлы и детали оборудования воды или других жидкостей

Дата выпуска

Серийный номер

# Text boxes

4

1

3

5

6

6

2

7

8

9